Overovacia štúdia

„TRNAVA,  LESOPARK  ŠTRKY –  OBNOVA ÚZEMIA

NA ŠPORTOVO-REKREAČNÚ ZÓNU“

Základné podklady pre vypracovanie štúdie

Cieľom predmetu obstarania, overovacej štúdie, je: Overenie únosnosti zaťaženia riešeného územia vo vlastníckych hraniciach mesta Trnava z hľadiska krajinno-ekologického, environmentálneho a urbanisticko-architektonického, so zámerom zabezpečiť jeho obnovu a vyhľadať možné rezervy pre únosné rozšírenie a skvalitnenie rekreačného potenciálu na pozemkoch mesta Trnava. Štúdia bude slúžiť ako územnoplánovací podklad pre ďalšie stupne dokumentácií, na základe ktorých bude v riešenom území zrevitalizovaná vegetácia a dobudovaná vybavenosť pre športovo-rekreačný program, pričom existujúci bude zachovaný a inovovaný. Lokalizácia riešeného územia: Riešené územie Štrky sa nachádza v extraviláne, na severnej strane katastrálneho územia (k.ú.) Trnava, urbanistickom obvode (U.O.) Štrky. Zo západnej strany je vymedzené vodným tokom riečky Trnávka, z južnej strany mimoúrovňovou križovatkou vonkajšieho mestského cestného okruhu cesty I/51 a prístupovou komunikáciou pokračujúcou poľnou cestou, z východnej a severnej strany poľnou cestou a poľnohospodársky využívanou ornou pôdou. Záujmové územie Štrky zahŕňa plochu lesíka mimo lesný pôdny fond (LPF), areál strelnice, príjazdovú komunikáciu s parkoviskom a objektmi zastaraných chatiek. Podľa platného územného plánu mesta Trnava (Aktualizácia 2009) v znení zmien a doplnkov je územie určené na rozvoj rekreácie a športu pri súčasnom zachovaní plochy lesíka a zabezpečení jeho dlhodobej perspektívy realizovaním ochranných a rozvojových opatrení. Záťaže riešeného územia: Lokalita Štrky trpí mnohými záťažami, pre ktoré je považovaná za tzv. "zelený brownfield". Podľa platného územného systému ekologickej stability je lesík Štrky významým miestnym biocentrom, ktorým v minulosti, pred reguláciou, pretekalo rameno riečky Trnávka, čomu nasvedčuje badateľné koryto na dne terénnej depresie. Vďaka dostupnej hladine podzemnej vody v hĺbke cca 4 -5m je stanovisko a druhové zloženie blízke biotopu mäkkého lužného lesa, avšak s vysokým zastúpením inváznych drevín v rozsahu až do 50%. Riešené územie trpí aj ďalšími záťažami. Vodný tok riečky Trnávka je v súčasnosti značne znečistený viacerými zdrojmi, ktorými sú významné mestské a mimo mestské výrobné podniky. Na úrovni lokality Štrky je tok zregulovaný staršou úpravou z prvej polovice 20. storočia. Tok riečky Trnávka je nadregionálny biokoridor, ktorý plní funkciu migračného koridoru pre vodné a na vodu viazané živočíchy. Ďalšími významnými záťažami územia sú: doprava, ktorá tvorí bariéru pre migráciu živočíchov (vonkajší mestský cestný okruh cesty I/51 s mimoúrovňovou križovatkou) technická infraštruktúra, ktorá svojím ochranným pásmom limituje spôsob využitia územia susedstvo priemyselnej a skladovej zóny s produkciou emisií, tuhých odpadov, odpadových vôd susedstvo s intenzívne využívanou poľnohospodárskou pôdou absencia údržby, divoká skládka zastaranosť infraštruktúry (parkovisko, prístupová komunikácia, chatky využívané rôznymi záujmovými skupinami) nízky rekreačný potenciál. Pri spracovávaní predmetu plnenia budú rešpektované a vzaté do úvahy: Územný plán mesta Trnava (Aktualizované znenie 2009) Miestny územný systém ekologickej stability (MÚSES Trnava – Aktualizácia 2008) v rámci širších vzťahov hranica ochranného pásma toku Trnávka, biokoridor toku Trnávka smerové existujúce a plánované vedenie cyklotrás z intravilánu mesta Trnava do riešeného územia existujúce územie strelnice a plánované územie pre športové a rekreačné aktivity cestovného ruchu dendrologický prieskum z urbanisticko-architektonickej štúdie "Športovo-rekreačná zóna Štrky časť lesopark - Trnava" vyjadrenia a stanoviská dotknutých orgánov a organizácií, napr. správcovia sietí, Správa CHKO Malé Karpaty a pod. vyjadrenia odborných pracovníkov MsÚ v Trnave v rámci pracovných rokovaní k rozpracovanej štúdii a konzultácií. V Trnave, 25.05.2012